## Slide 1: ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Školení pro osoby poučené a vyučující.
5/2025

## Slide 2
Zákon 250/2021 Sb. – Vyhrazená technická zařízení
VTZ je tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které mj. v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
Montáž, opravy, revize a zkoušky VTZ mohou vykonávat pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění – 10 let + veřejně dostupná elektronická evidence.
Revize a zkoušky mohou vykonávat pouze odborně způsobilé fyzické osoby, které jsou držiteli osvědčení – 5 let.
Ostatní činnosti na VTZ mohou vykonávat odborně způsobilé osoby, které jsou držiteli dokladu o poučení nebo dokladu o úspěšném složení zkoušky – 3 roky.
K plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu VTZ zřídilo Ministerstvo práce a sociálních věcí Pověřenou organizaci, která podává odborná stanoviska, provádí prohlídky a zkoušky u VTZ I. třídy, prověřuje odbornou způsobilost právnických a fyzických osob k činnostem na VTZ.

## Slide 3
NV 190/2022 Sb. – Vyhrazená elektrická zařízení
VEZ jsou
zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a to elektrická zařízení pro výrobu, rozvod a odběr elektrické energie, elektrické instalace staveb a technologií a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
VEZ nejsou
a) ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k síti,
b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
c) zdravotnické elektrické přístroje (ČSN EN 60601-1 ed. 2),
d) elektrické zařízení strojního zařízení (ČSN EN 60204-1 ed. 3),
e) elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

## Slide 4
NV 190/2022 Sb. – příloha 4 Lhůty revizí
Podle objektu a prostoru: Revizní lhůty
V objektech určených pro administrativní činnost 5 let
V objektech určených pro výrobu, vzdělávání,
ubytování a lékařské účely 3 roky V objektu, podle PBŘ více než 200 osob 2 roky
Prozatímní zařízení stavenišť 0,5 roku
Pojízdné a převozné prostředky 1 rok
Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu 3 roky
Prostory mokré a s trvalým výskytem
korozivních a znečišťujících látek 1 rok
Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny:
LPS chránící kritické systémy 2 roky
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení 4 roky

## Slide 5
NV 194/2022 Sb. – Odborná způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních
Vyhláška 50/1978 Sb. NV 194/2022 Sb.
§3 pracovník seznámený
§4 pracovník poučený §4 osoba poučená
§5 pracovník znalý §5 osoba znalá
§6 pracovník pro samostatnou činnost §6 elektrotechnik
§7 pracovník pro řízení činnosti §7 vedoucí elektrotechnik
§8 pracovník pro řízení provozu
§9 revizní technik §8 revizní technik
§10 projektant EZ
§11 kvalifikace ve zvláštních případech

## Slide 6
ČSN EN 60038/2012 – Jmenovitá napětí
- 230 V / 400 V
- malé napětí / nízké napětí / vysoké napětí
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3/2018 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Prostředky základní ochrany – základní izolace, ochranné přepážky a kryty (IP20), zábrany (osoby znalé a poučené), omezení napětí.
Prostředky ochrany při poruše – přídavná izolace, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje.
ČSN EN 61140 ed. 3/2016 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích
Nebezpečné živé části elektrických zařízení nesmí být přístupné.
Třídy ochrany elektrických zařízení 0, I, II a III.
U nářadí tř. ochrany II a III musí být pohyblivý přívod neoddělitelně spojen s vidlicí.
Izolace kabelů a kryty zařízení musí být v pořádku. Kontrolu provádí vizuálně obsluha před použitím zařízení.

## Slide 7
ČSN EN 60529/1993 – Stupně krytí elektrických zařízení
První číslice Druhá číslice
Ochrana před vniknutím Ochrana před vniknutím vody.
cizích pevných těles.
0 – bez ochrany 0 – bez ochrany
1 – větší než 50 mm 1 – kapky svisle
2 – větší než 12 mm 4 – stříkající voda v libovolném směru
3 – větší než 2,5 mm 7 – ponoření do vody (čas, tlak)
4 – větší než 1 mm 8 – trvalé ponoření do vody
5 – ochrana před prachem 9 – horká voda tryskající pod tlakem
6 – úplná ochrana před prachem
Elektrické zařízení je zpravidla v otevřeném krytí tzn. v takovém, aby mohlo být větráno, ale není chráněno před vodou, nesmí být proto vystaveno dešti, nesmí se používat ve vlhku, mokru ani ve výbušném prostředí.
Elektrické zařízení se musí udržovat v čistotě, větrací otvory musí být čisté a průchodné, do motoru se nesmí dostat cizí tělíska. Rukojeti nářadí je nutno udržovat suché, čisté a chránit před olejem a mastnotou.

## Slide 8
ČSN EN 50110-1 ed. 3/2015 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních
Osoba odpovědná za elektrické zařízení
Osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti
Dokumentace a záznamy
Údržba a revize elektrických zařízení
Příloha NA – práce podle pokynů, s dohledem, pod dozorem, prokazatelně
Obsluha musí věnovat práci s elektrickými spotřebiči pozornost. Je-li nesoustředěna nebo unavena nesmí s nářadím a spotřebiči pracovat.
Při práci s elektrickým nářadím je potřeba se vyhnout dotyku uzemněných předmětů (např. topných těles, potrubí apod.).
Ruční nářadí je někdy nebezpečné při jeho činnosti držet v rukavicích.
Především při práci s rotujícími nástroji (vrtačky, brusky, kotoučové pily, univerzální kuchyňské stroje, šlehače apod.) vzniká nebezpečí zachycení části oděvu či jiných osobních předmětů (šperky, hodinky). Proto je třeba nosit pracovní oděv upnutý (zejména rukávy), z oděvu nesmí viset šály, opasky, šátky. Před zahájením práce je nutno odložit řetízky, přívěsky, velké prsteny, náramky apod. Má-li obsluha delší vlasy, musí k jejich ochraně používat čepici (síťku).

## Slide 9
EP ESČ 00.01.12 – První pomoc při úrazu EP
Zvládnutí první pomoci při úrazu elektrickou energií je podmínkou pro uznání odborné způsobilosti.
Postup záchranných prací
1. Vyproštění z dosahu proudu: vypnutí, odtažení, odsunutí, přerušení
2. Přivolání odborné zdravotnické pomoci.
a) Když je: ohroženo dýchání, bezvědomí, zástava srdce, pád z výšky, prudké zevní krvácení
b) Informace: úraz elektrickou energií, bezvědomí, dýchání, další poranění
c) Organizace při záchraně: práce s postiženým, volání 155, příjezd
Resuscitace
a) uložit na záda (rovná pevná podložka),
b) zahájit nepřímou srdeční masáž,
c) u dospělého člověka 5 – 6 cm hluboko,
d) rychlostí 100 stlačení za minutu, vydržet do příjezdu ZZS.

## Slide 10
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – Pracoviště a pracovní prostředí
Elektrická instalace musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a musí být provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem požáru nebo výbuchu. Všechny části instalace musí být mechanicky pevné a spolehlivě upevněné.
Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím.
Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený.
Zaměstnavatel stanoví termíny, lhůty a rozsahy kontrol, zkoušek, revizí, údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních prostředků a zařízení, po dobu provozu a používání pracoviště.
Zaměstnavatel určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění. (Osoba odpovědná za elektrická zařízení, viz ČSN 50110-1 ed. 3/2015.)
Zaměstnavatel zajistí, aby u uvedených činností byly doklady v písemné nebo elektronické podobě k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

## Slide 11
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – Používání strojů a zařízení
Průvodní dokumentace (po dobu životnosti zařízení).
Provozní dokumentace (záznamy oprav + dokumentace výrobce).
Místní provozní a bezpečnostní předpis.
Používání zařízení k účelům a za podmínek , pro které je určeno a v souladu s provozní dokumentací.
Zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor.
Ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy vyvolanými účinky elektřiny.
Ochrana zařízení, které může byt vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, zejména zasažení bleskem.
Umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu mimo nebezpečné prostory. Jejich označení, jejich dobrá viditelnost a rozpoznatelnost.
Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění se provádí jen je-li zařízení odpojeno od energie!

## Slide 12
ČSN 34 0350, ed. 2/2009 - Požadavky na pohyblivé přívody
Prodlužovací pohyblivé přívody ukončené vícenásobnou zásuvkou musí mít na zásuvce uvedenu hodnotu maximálního celkového odběru.
Prodlužovací kabely mohou mít maximálně 50 m.
Zhotovování a používání pohyblivých přívodů zakončených na obou koncích vidlicemi je zakázáno.
Elektrické zařízení se nesmí přenášet za přívodní kabel ani se nesmí tento kabel používat k vytažení vidlice ze zásuvky. Přívodní elektrický kabel nesmí být namáhán tahem.
Přívodní elektrický kabel, prodlužovací kabel, vidlici a zástrčku je nutno pravidelně kontrolovat.
Při používání elektrického zařízení se pohyblivé přívody musí chránit vhodným způsobem proti poškození. Nesmí vést přes ostré hrany, v blízkosti otevřeného ohně nebo horkých povrchů a musí být chráněny před mastnotami.
Ve venkovním prostředí je nutno používat prodlužovací kabel příslušně označený a pro toto prostředí určený.

## Slide 13
Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. – Poskytování OOPP
Vzniká-li při práci s nářadím ohrožení prachem, odletujícími částicemi apod., je nutno používat osobní ochranné pracovní prostředky adekvátní k ochraně očí, obličeje, případně dýchacích orgánů (brýle, obličejový štít, maska, respirátor). Obsluha si musí chránit zrak brýlemi před odletujícími třískami a drobnými částicemi zejména při práci s brousícími, leštícími, drážkovacími kotouči, při strhávání rzi a starých nátěrů drátěnými kotouči. V případě potřeby musí být použit odsavač prachu.
Dochází-li při provozu nářadí k nadměrné hlučnosti a vibracím, je nutno rovněž používat osobní ochranné pracovní prostředky. Práce v hluku a vibracích musí být pravidelně přerušována klidovými přestávkami.
Při práci ve venkovním prostředí se doporučuje používat gumové rukavice a obuv s protiskluzovou podrážkou.

## Slide 14
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 + Z1 + Z2/2022 – Vnější vlivy na elektrická zařízení
Zabývá se výběrem a instalací elektrického zařízení.
Na každé elektrické zařízení působí jeho okolí a naopak. Toto působení je definováno jako Vnější vlivy. K tomu, aby byly dodrženy základní podmínky bezpečnosti (osob, zvířat a majetku) je třeba, aby elektrické zařízení, bylo vybráno a instalováno způsobem, odpovídajícím prostředí v místě provozu.
Prostory normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné. (TNI)
Prostory normální jsou takové, v nichž používání elektrického zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Rozdělení vnějších vlivů:
A – podle vnějšího činitele prostředí
B – podle způsobu využití prostoru
C – podle konstrukce budovy

## Slide 15
Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce
Zaměstnavatel je povinen:
- zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců na pracovišti.
- učinit všechna opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat rizika nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
- zajistit informace a pokyny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, technologie a pracovních postupů.
- zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady pro výkon práce.
Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky.
U elektrického zařízení zajistí:
Bezpečné pracoviště – kontroly a revize elektrické instalace
Bezpečné zařízení – kontroly a revize strojů a spotřebičů
Bezpečné práce – dostatek informací k prováděné činnosti

## Slide 16
Zákon č. 309/2006 Sb. – BOZP
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Musí být mj.:
vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců
pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány
Zaměstnavatel je povinen v rámci prevence rizik brát ohled na: a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci,
b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců.
Zákon č. 22/1997 Sb. – Technické požadavky na výrobky
Uvedení do provozu je okamžik, kdy je výrobek poprvé použit uživatelem.
Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití označený ČSN. Česká technická norma není obecně závazná.

## Slide 17
ČSN 33 1600 ed. 2/2010 – Revize z kontroly elektrických spotřebičů během používání
Kontroly elektrických spotřebičů (ES) provádí jejich uživatel před použitím. (např. před zahájením výuky) K tomu, jak tuto činnost provádět, musí být uživatel poučen. K tomu slouží ve smyslu NV 378/2001 Sb., návod výrobce nebo místní provozní a bezpečnostní předpis.
Revize ES zajišťuje jejich provozovatel, v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel.
Revize provádí revizní technik.
Opakované zkoušky může provádět revizní technik, vedoucí elektrotechnik nebo elektrotechnik.
Lhůty opakovaných revizí a zkoušek
Školy a administrativa držené v ruce ostatní spotřebiče
Opakovaná zkouška 1x 12 měsíců 1x 24 měsíců
Opakovaná revize 1x 48 měsíců 1x 96 měsíců

## Slide 18
V oblasti BOZP je nutno mít k dispozici
Průvodní dokumentaci, kterou je tvoří návod k obsluze, provozovatel by měl určit pověřenou nebo odpovědnou osobu, která za spotřebič odpovídá a byla písemně pověřena ovládáním zařízení. Jedná se vždy o zařízení, které je složitější na obsluhu (například keramická pec, konvektomaty, stroje a zařízení zejména v dílnách základních a středních škol.
Při stanovení možnosti ovládání ze strany žáků v rámci výuky, je nutno respektovat věkovou hranici pro ovládání a používání. Tato hranice je zpravidla uvedena v návodu k použití.
Před zahájením výuky pedagog prokazatelně seznámí žáky s obsluhou, bezpečnostními prvky pro odpojení z provozu. Tlačítka pro zastavení stroje, zařízení musí být trvale dostupná bez omezení přístupu.
Odpovědná osoba musí mít k dispozici doklady o revizích, kontrolách, zkouškách, předepsané údržbě (viz návod k použití), opravné údržbě apod.
Doporučuje se například umístit na stroj, zařízení QR kód, který odkáže na kapitolu návodu nebo pokynu pro obsluhu, údržbu.
Na zařízení se nesmí pracovat bez předepsaných osobních ochranných pracovních proštředků